## Slide 1
DEA-8 PCore V3
近期设计与实现进展
双 INT8 计算 · DEQACC 11 拍流水
矩阵调度 · 七种 Job 控制 · Collective
2026.10.09
Notes: 本次汇报集中介绍最近完成的五部分工作：双INT8设计、11拍DEQACC、三种矩阵运算模式、七种Job控制，以及Collective。证据主要来自模块级和单核测试。八个真实PCore连接后的完整系统仿真仍在推进，后续可以追加结果页。

## Slide 2
本轮完成的五部分工作
计算阵列、流水时序、任务调度和跨核输出接口逐步形成完整分工
依据：V3/README.md，Collective/README.md
02
部分 | 本轮完成内容 | 已有证据
双 INT8 | 共享 B 的双乘法，双行广播与旁带对齐 | RTL 结构及矩阵数值验证
DEQACC | 32 lane，D0–D10，II=1 | 连续流仿真、模块综合及 P&R
矩阵模式 | Projection / Attention / G-U | 各模式独立数值与调度测试
七种 Job | 矩阵与本地后处理按事件推进 | 控制协议与单核测试
Collective | K/V 拼接，O/Down FP32 归约 | 独立模块数值与异常测试
后续补充：八个真实 PCore 连接后的完整仿真结果
Notes: 先说明工作范围。当前PCore保留V3版本，三个Engine复用同一个Matrix。SFU/VPU具体算术由其他同学实现，本轮工作包括控制与接口。Collective位于PCore外部，有独立RTL与模块测试。DEQACC有模块级综合和布局布线记录，整核资源与时序需要另行确认。
来源与范围：
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\README.md
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\Collective\README.md

## Slide 3
双 INT8：一个 DSP 计算两行乘积
两行激活共享同一个驻留权重 B
依据：dea8_pe_2row_v3.sv
03
A0 / A1
两行 INT8
打包 / 预加
(A0 << 18) + A1
DSP48E2
Packed A × B
解包 + 高位修正
两份 INT16 乘积
B 驻留 bank A/B
P = ((A0 << 18) + A1) × B
product1 = signed(P[17:0])
product0 = signed(P[35:18]) + P[17]
256 个 PE 同拍产生 512 个乘积；scale 与 tag 保留在 PE 外
Notes: PE仍然采用权重驻留，两个激活来自两行相同K位置。A0放到高位，A1放低位，DSP预加器形成打包操作数，与共享权重B相乘。由于低位有符号乘积会影响高位，需要在解包时加P[17]修正。每个PE先恢复两个独立INT16乘积，再进入各自的16项加法树。不能直接把16个打包结果相加，这会超过预留位间隔。结构上每个PE显式实例化一个DSP48E2，整个16×16阵列目标为256个DSP，完整MXU物理资源以今后综合为准。
来源与范围：
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\rtl\dea8_pe_2row_v3.sv

## Slide 4
双行 MXU：七级流水与 26 拍 Tile 发射
权重驻留双 bank，激活广播给 16 个输出列
依据：dea8_mxu_2row_v3.sv，pcore3_pkg.sv
04
S0
Q_ACT_REG
S1
DSP 乘法
S2
解包修正
S3
16 → 8
S4
8 → 4
S5
4 → 2
S6
2 → 1
Psum REG
E_stream / E_stat / tag 与计算事务逐级对齐，scale 不进入 PE
项目 | 旧单行 | 当前双行
每拍激活 | 1 行 × 16INT8 | 2 行 × 16INT8
51 行发射 | 51 拍 | 26 拍，最后奇数行无效
结果宽度 | 16 × INT32 | 32 × INT32 = 1024bit
Notes: 矩阵Tile为A[51,16]乘B[16,16]。Q_ACT_REG保存两行激活，每个输入feature扇出到16个输出列。51行需要26个双行发射，第25个pair只保留row50有效，row51屏蔽。S0锁存激活与旁带，S1 DSP乘法，S2解包，S3到S6是四级加法树。第四级结果直接写Psum输出寄存器。E_stream、E_stat和tag经历对应边界，在Psum输出时保持同一事务。每拍结果是2×16个INT32，共1024bit载荷。
来源与范围：
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\rtl\dea8_mxu_2row_v3.sv
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\rtl\pcore3_pkg.sv

## Slide 5
DEQACC：D0–D10 的 11 拍流水
反量化、同步 ACC 读取和 FP32 加法拆到明确的寄存器边界
依据：DEQACC_3.3ns.sv，DEQACC_3.3ns_lane.sv
05
阶段 | 主要操作 | 对应数据/接口
D0 | 符号、绝对值、前导位 | INT32 Psum + 两侧指数
D1 | 尾数规格化、指数计算 | 形成浮点打包输入
D2 | 舍入准备，发起 ACC 读取 | sel / addr / add_old
D3 | FP32 打包，接收同步 RAM 返回 | partial / old_value 对齐
D4–D9 | 排序、对阶、加减、控制、规格化、打包 | 六拍 FP32 加法流水
D10 | ACC 写回，输出 commit / done | 结果、row_valid 与 meta 同步
32 lane 并行；固定延迟 11 拍；持续输入启动间隔 II=1
Notes: 新版总延迟11拍，分三段说明。D0至D3完成INT32点积转FP32以及旧ACC读取。D4至D9是六拍FP32累加器：比较与排序、对阶、加减与粗检测、规格化控制、移位、舍入打包。D10完成RAM写回和commit。首次K Tile add_old为0，绕过旧值，但仍保持相同固定延迟。输入valid、scale与meta沿对应流水一起前进，计算结果与存储地址不会分离。
来源与范围：
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\rtl\DEQACC_3.3ns.sv
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\rtl\DEQACC_3.3ns_lane.sv

## Slide 6
DEQACC：scale 与累加存储的关系
每个 K Tile 先反量化，再累加到 FACC 或 OACC
依据：DEQACC_3.3ns.sv，pcore3_pkg.sv
06
partial_FP32 = Psum × 2^(E_stream + E_stat − 266 + exp_fold)
Psum + scale
+ meta
反量化
INT32 → FP32
FP32 加法
partial + old
FACC A/B
或 OACC
旧值读取由 acc_sel / addr / add_old 决定
FACC：每 bank 51×16 FP32，归约 K Tile 的结果
OACC：51×256 FP32，保存 Attention 输出累计
首个 K Tile 用 add_old=0 覆盖；ZERO 只是一种控制选择
Notes: MXINT8当前约定为q乘2的E-133次方。两个16项向量的点积整数结果乘2的E_A+E_B-266次方，QK再折入-4作为1/sqrt256。由于不同K Tile可能有不同指数，不能把整个K维都当同一scale在整数域累加。ACC目标由meta.acc_sel选择，首Tile通过add_old=0覆盖，省掉独立ZERO存储。FACC双bank承载一个51×16结果Tile，OACC承载51×256跨block累计。VPU对OACC的缩放走独立访问接口，访问所有权与读返回credit保护矩阵并行。
来源与范围：
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\rtl\DEQACC_3.3ns.sv
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\rtl\pcore3_pkg.sv

## Slide 7
DEQACC：仿真与物理实现证据
已取得模块级连续流验证和 U50 综合 / 布局布线报告
依据：tb_deqacc32_v5_stream.txt，refined_250MHz_timing.rpt，final_utilization.rpt
07
仿真对象 | 已完成验证
32 lane 连续流 | 5,000 事务，latency=11，II=1
FP32 加法 lane | 1,000,016 事务，latency=6，II=1
冻结模块报告 | 结果
4.0 ns 约束 | WNS +0.700 ns，WHS +0.019 ns，TNS=0
3.3 ns 约束 | WNS 0.000 ns，接近时序边界
core 层资源 | 33,534 LUT，20,552 FF，14 RAMB36 + 2 RAMB18，0 DSP
物理报告：2026-09-30，DEQACC 冻结模块。外部 I/O 与整核时序需后续集成确认。
Notes: 连续流测试5000个事务、32lane、11拍延迟、II1；FP32 lane测试1000016事务、6拍、II1。物理报告来自2026-09-30冻结模块DEQACC_3_3ns_timing_shell，器件xcu50-fsvh2104-2-e。4ns内部时钟约束WNS+0.700ns，WHS+0.019ns，TNS0。3.3ns复核WNS0.000ns，余量接近边界。core层资源33534LUT、20552FF、14RAMB36和2RAMB18、0DSP。物理报告含ACC与模块壳子，外部I/O没有输入输出延迟约束；DRC仍有RTSTAT-10无可路由负载warning，不能声称整个PCore通过4ns。当前仿真是后续源码记录，物理证据仅覆盖冻结检查点。
来源与范围：
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\reports\tb_deqacc32_v5_stream.txt
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\reports\DEQACC_3.3ns\refined_250MHz_timing.rpt
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\reports\DEQACC_3.3ns\final_utilization.rpt

## Slide 8
Projection：Tile 归约与权重双缓冲
以 Q Projection 的 [51,1024] × [1024,256] 为例
依据：tb_v3_projection.txt，dea8_projection_v3.sv
09
64 个 K Tile × 16 个 N Tile × 26 拍 = 26,624 次矩阵发射
时间窗口 | active W bank | inactive W bank | ACC 操作
当前 Tile | 两行 A 连续计算 26 拍 | 加载下个 Tile，16 拍 | 按 K 累加
下个 Tile | 切换 bank 后计算 | 加载再下个 Tile | 保持同一输出 Tile
输出 Tile 完成 | 继续推进下个 N | 准备新权重 | FACC 结果进入后处理
Q / K / V：XBC 供 A；O / Down：QOZ 供 A
五种 Projection 共享输入、矩阵、反量化和输出控制
独立 Q 矩阵验证：16 个输出 Tile，26,624 issues，mismatches=0
Notes: Q有64个K Tile、16个N Tile。对一个N Tile，重复执行64次A[51,16]乘W[16,16]，每次26个双行发射，共1664发射周期，然后获得51×16FP32结果。下一N Tile选择另一个FACC bank，在计算和后处理之间按所有权交换。矩阵输入每个Tile完整预约后发射；16拍B加载尽量藏在当前Tile26拍计算中。首Tile冷启动暴露，数据断供和bank交接依然以ready/valid和真实完成控制。独立Q测试issues26624，16输出Tile，mismatch0。
来源与范围：
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\reports\tb_v3_projection.txt
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\rtl\dea8_projection_v3.sv

## Slide 9
Attention：110 个矩阵子任务与事件调度
QK / PV 各 55 次，稳态阶段为非矩阵处理保留重叠窗口
依据：dea8_attention_scheduler_v3.sv，tb_v3_attention_55.txt
10
矩阵任务 | 尺寸 | Tile / 发射
QK(b) | [51,256] × [256,16] | K 切 16 Tile，416 issues
PV(b) | [51,16] × [16,256] | N 切 16 Tile，416 issues
QK0
QK1
PV0
QK2
PV1
…
QK54
PV53
PV53 后保留额外窗口，再执行 PV54、RECIP 与 A_FIN
启动条件：PBUF 就绪、前代 PV 提交、alpha 可用、目标 bank 可复用
独立调度验证：QK=55，PV=55，最终值检查 13,056 项
Notes: 矩阵子序列QK0、QK1、PV0、QK2、PV1直至QK54、PV53，再留尾部时隙后PV54。每个QK或PV含16Tile×26发射，body416。历史独立调度测试steady434，带加载与交接余量。QK首块允许冷加载暴露，后续预取下一block，协议和ACC提交作为启动条件。QK后处理依赖FACC完整结果，P就绪才能PV，alpha和OACC_SCALE依赖上一PV提交。PV53到PV54缺少QK55所以必须额外留窗口，最终RECIP与A_FIN保留显式尾部。独立测试非矩阵供数由TB模拟，identity_scale_model为1，该测试证明调度而非真实SFU吞吐。
来源与范围：
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\rtl\dea8_attention_scheduler_v3.sv
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\reports\tb_v3_attention_55.txt

## Slide 10
G-U：复用矩阵与 A Replay，流式完成 Z
Gate / Up 的矩阵结果按坐标配对，后处理与后续计算重叠
依据：dea8_gu_scheduler_v3.sv，dea8_gu_a_replay_v3.sv，tb_v3_gu_32_system.txt
11
XBC A
A Replay
共享 Matrix
Gate / Up
FACC + GU Pair BUF
SFU：GELU(G)
VPU：GELU(G) × U
Block scale + 量化
QOZ_Z
[51,512]
Up FP32 配对保持
Gate FP32
每个 N Tile：2 × 64 × 26 = 3,328 issues；共 32 个输出 Tile
独立验证：32 组后处理，832 个 Z pair 写入并读回 QOZ
Notes: 单核Gate与Up各51×1024乘1024×512，输出512列即32个N Tile。每个N Tile两支各64个K Tile，发射数2×64×26=3328。XBC输入进入A Replay复用，减少Gate和Up重复外部供数。结果通过FACC及GU Pair BUF按同一行坐标配对。SFU做GELU，VPU做FP32乘法与量化，Z写现有QOZ而不新增ZBUF。Pair侧按51行处理，没有为了节约二十几拍复制大量后处理资源。后处理慢时只在结果slot重用处等待，保护已完成结果不被覆盖。
来源与范围：
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\rtl\dea8_gu_scheduler_v3.sv
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\rtl\dea8_gu_a_replay_v3.sv
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\reports\tb_v3_gu_32_system.txt

## Slide 11
七种 Job：PCore 控制中心统一推进
接收 DEA8 任务，调度矩阵、后处理、存储提交和本核外发
依据：PCore_Control_Center_v3.md，dea8_pcore_control_v3.sv
12
DEA8 Job
PCore Control：profile / token / 依赖 / 退休
done / status
三种 Engine
共享 Matrix
VPU / SFU
cmd + done
ACC / Workspace
QOZ Manager
Egress
KV / reduce
调度依据：数据可读、结果已提交、目标可写、单元已完成
Job 身份与 generation 跟随所有命令和返回，旧事务在写入前被拦截
Notes: DEA8理解层和去噪步，PCore接受七种完整任务，一次只允许一个外部Job。内部矩阵、VPU、SFU可以依据依赖重叠推进。PCore解析opcode和profile，启动Projection、Attention或GU Engine，管理ACC、QOZ与输出服务。两个单元各一条独立cmd/done通道，当前各允许一个在途命令。KV和reduce出口分开，K/V或O/Down任务完成以本核包实际被接受为准。多核Collective完成由DEA8跟踪。
来源与范围：
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\docs\PCore_Control_Center_v3.md
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\rtl\dea8_pcore_control_v3.sv

## Slide 12
七种 Job 的输入、后处理与完成条件
对外任务包含本地后处理，DEA8 另外等待跨核提交
依据：PCore_Control_Center_v3.md，pcore3_pkg.sv
13
Job | A / B | 本地后处理 | 本核完成条件
K | XBC / HBM | RoPE + feature-B16 量化 | 52 个 KV 包发送
V | XBC / HBM | token-B16 量化与重排 | 64 个 KV 包发送
Q | XBC / HBM | RoPE + 量化写 QOZ_Q | 16 Tile 提交
Attention | QOZ/PBUF / KVB | Softmax / 缩放 / A_FIN | QOZ_O 16 Tile 提交
O | QOZ_O / HBM | FP32 partial 外发 | 1,664 包发送
G-U | XBC→Replay / HBM | GELU × U，量化写 Z | QOZ_Z 32 Tile 提交
Down | QOZ_Z / HBM | FP32 partial 外发 | 1,664 包发送
PCore done 表示本核事务退休；DEA8 跟踪 Collective 输出及 GCore 数据可读屏障
Notes: K与V本核矩阵输出32列，Q256列，GU512列。K做RoPE与feature量化，V做token量化，Q做RoPE写QOZ。Attention负责完整110子任务及最终归一化量化。O与Down不在PCore归约八核，只送本核FP32 partial。GU包括GELU乘法量化。完成条件分别对应52、64、1664个包被本核发送，或QOZ16/32Tile提交。八核后续屏障必须由DEA8根据Collective与GCore进度判断。
来源与范围：
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\docs\PCore_Control_Center_v3.md
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\rtl\pcore3_pkg.sv

## Slide 13
后处理启动条件与 QOZ 生命周期
模块按真实依赖启动，接口允许各负责人独立实现算术单元
依据：PCore_Control_Center_v3.md，tb_v3_pcore_control_protocol_control.log
14
操作 | 主要启动条件
RoPE / K、Q 量化 | 两个 half 配对，完整结果可读
QK_POST / P_EXP | FACC 提交；SBUF/m 有效；VPU 接收已配置
OACC_SCALE | 前代 PV 提交，对应 alpha 有效
G-U 后处理 | 同坐标 Gate / Up 已配对
完成 / flush | 写回及数量校验完成；两个单元独立 ack
QOZ_Q：16 Tile
QOZ_O：16 Tile
QOZ_Z：32 Tile
消费完并排空读响应后释放 / 复用
Notes: K/Q RoPE必须等两半结果配对，QK_POST等FACC提交，P_EXP前先配置VPU P_POST接收，OACC_SCALE必须等前代PV提交，GU必须等Gate/Up同一行。done除了算术完成还包括约定写入和数量校验。QOZ只有一个活动region，Q读完成和响应排空后才能释放给O，O被Projection消费后再释放给Z。每个region完整提交才能由下一个Job消费。flush由VPU/SFU分别确认，协议TB已检查前置条件、非法Job、done保持和旧结果拦截。
来源与范围：
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\docs\PCore_Control_Center_v3.md
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\V3\reports\tb_v3_pcore_control_protocol_control.log

## Slide 14
Collective：两类缓存，拼接与归约分流
位于 PCore 外部，DEA8 配置事务，GCore 接收结果
依据：Collective/README.md，dea8_collective_top.sv
15
PCore 0..7
原生输出包
KV FIFO ×8
272bit × 2 / 核
轮询仲裁
单项出口 REG
GCore KV 写口
272bit + 坐标
FP FIFO ×8
1024bit × 4 / 核
8 核对齐
32 lane 归约树
出口 FIFO ×2
1024bit + 坐标
GCore FP32 写口
K/V：有包就转发；O/Down：八核同坐标到齐再计算
valid/ready 反压保持数据、坐标与身份同步
Notes: Collective接八核PCore原生包。K/V使用每核272bit深度2浅FIFO，经轮询选一个非空核，不必等8核同时到齐；单路KV出口把坐标送GCore。O/Down使用每核1024bit深度4FIFO，必须所有核同序号head到齐，原子弹出后进入32lane归约树。FP32结果经深度2出口FIFO送GCore。两种路径共用事务与错误管理，数据缓存按格式拆分。KV单路每拍一包，持续输入超额时合法反压。
来源与范围：
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\Collective\README.md
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\Collective\rtl\dea8_collective_top.sv

## Slide 15
Collective：K/V 拼接与 O/Down 求和
分核方式决定数据组织，也决定是否需要算术归约
依据：Collective/README.md，dea8_collective_reduce.sv
16
任务 | 源端分核 | Collective 工作 | 输出包数
K / V | 不同 feature 列 | 按坐标摆放，保留各自 scale | K：416，V：512
O / Down | 同坐标的不同 K 维贡献 | 32 lane 八输入 FP32 求和 | 各 1,664
每 lane 的固定树形求和
(0+1) (2+3)
(4+5) (6+7)
两组两两求和
最终 FP32 和
三层树 × 每节点 4 拍 = 12 个推进拍；无反压时 II=1
Notes: K/V各核持有不同32个feature，拼接到51×256，不做加法。K量化块沿feature，V量化块沿token，因此坐标映射不同。K每核52包，八核416输出；V每核64包，八核512输出。O与Down每核1664个两行片段×16FP32包，各核对应同一个输出坐标，按固定树形舍入顺序求和；八核合成1664输出。树共三层，节点4拍，总12个推进拍，无反压时II1；整体暂停时latency按推进次数计算。32lane×7节点共224FP32加法器，资源不是224DSP。
来源与范围：
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\Collective\README.md
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\Collective\rtl\dea8_collective_reduce.sv

## Slide 16
Collective 模块证据与后续工作
已完成独立模块验证，八核真实链路结果后续补充
依据：tb_collective.log，simulation_summary.txt
17
模块测试 | 输出检查 | 结果
K / V | 416 / 512 包，完整数据与 scale 坐标 | PASS
O / Down | 各 1,664 包，树形 FP32 数值比较 | PASS
协议与恢复 | 反压、树暂停、8 项异常、恢复重启 | PASS
后续补充的工作
八核完整 Job 链路的数值、同步和周期结果
实际 SFU / VPU 接入后的并行隐藏效果
整核资源、250 MHz 时序与系统供数评估
Notes: 独立模块由TB模拟八个源。已验证K、V、O、Down四类事务以及恢复后的K，共五个成功Job，八项故障注入；数值检查覆盖KV坐标和scale，以及FP32固定树形位精确参考。输入与输出均有反压，树暂停也被覆盖。这里不能解释成8个真实PCore的整机验证。最近的完整8核仿真仍在进行，完成后追加相邻页展示全Job数值、各核同步、Collective传输、端到端周期以及源版本信息。真实SFU/VPU接入后还要重新测隐藏效果，当前模块级P&R不代替整核时序。
来源与范围：
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\Collective\reports\tb_collective.log
C:\Users\fly04\Desktop\VLA\Collective\reports\simulation_summary.txt