## Slide 1
3. GCore仿真与综合
完整GCore综合资源
U50 / Vivado 2022.2 / 官方浮点IP
冷 / 热Norm仿真
固定51×1024，残差与γ已就绪
资源 | 使用量 | U50占比
LUT | 29,782 | 3.42%
FF | 33,198 | 1.90%
DSP | 109 | 1.83%
BRAM36等效 | 79 | 5.88%
URAM | 24 | 3.75%
对比项 | 冷Norm | 热Norm
平方和 | 独立扫描 | 复用SQ_ACC
周期 / 拍 | 10,015 | 6,661
250MHz折算 | 40.060μs | 26.644μs
RAM重映射：BRAM 211 → 79
KV/XHAT使用URAM；完整顶层黑盒为0
Norm耗时降低 33.5%
复用在线平方和统计，省去独立扫描
验证：3264个量化向量、51个行系数；覆盖反压、错误包及取消恢复。
注：仿真为RAM重映射前基线，资源为重映射后综合；新映射功能回归待完成。
仅OOC面积综合，未布局布线；250MHz为目标频率折算。
Notes: 讲解顺序：左侧介绍完整GCore面积；右侧解释冷/热Norm的区别；最后说明验证边界。
冷Norm没有有效SQ_ACC，需要完整残差平方扫描；热Norm复用O/Down归约残差阶段形成的统计。二者均执行rsqrt、两轮FP32归一化乘法及MXINT8-B16量化。
10015与6661来自同一服务级TB的命令接受至完成，参数和残差已就绪，不含外部导入及gamma装载。另一独立冷Norm单测为10014，因计时边界不同，本页没有混用。
冷Norm至热Norm减少3354拍，降低33.4898%。按250MHz、每拍4ns换算分别为40.060us和26.644us；不表示频率签核。
功能证据：C:/Users/fly04/Desktop/VLA/DEA8/reports/native_20261019/gcore/tb_gcore_integrated.txt；STRESS/BAD_HEADER/BAD_PACKET/CANCEL_ACTIVE同目录日志。量化比较包括data、scale及51个inverse；PCore和外部供数由TB模型提供，GCore算术与内部rsqrt使用真实RTL/IP。
资源证据：C:/Users/fly04/Desktop/VLA/DEA8/reports/resource_synth/gcore_ram_remap_20261019/utilization.rpt、Summary.md、PASS.json；2026-10-19 15:56完成。完整dea8_gcore，INTERNAL_RSQRT=1，blackbox=0，OOC综合，无布局布线。
证据版本：功能仿真为RAM重映射前基线；资源是重映射后的源码。新映射已经综合但没有重新进行功能仿真，因此不能宣称本页为同一源码的完整验收，也不能宣称真实8PCore与GCore的单层联合验证已通过。
模板：C:/Users/fly04/Desktop/261020_VLA.pptx。复用原文件内image2.png的校徽/周年标识原图；沿用白底、B88F4C金色标题，主体表格为可编辑PowerPoint原生表格。